REZIME RADA

Ovaj Magistarski Rad obrađuje tematiku slijeganja u gradu Tuzli prouzrokovanu eksploatacijom soli u podpovršini. Posebna pažnja data je pojavi fraktura na površini terena i objektima koji se nalaze unutar zone ugrožene deformacijama. U radu su dati podatci o slijeganju prikupljeni i obrađeni najsavremenijom tehnologijom (upotrebom GPS uređaja i podatcima dobijenim Geofizičkim mjerenjima). Mapama su predstavljeni uticaji rada bunara tj. količina eksploatisane slanice i odnosa slijeganja za određene periode, kao i po prvi put, mape sa snimljenim frakturama, GPS uređajem, na površini terena koje se mogu vizuelno pratiti. Metodom "Krivih" date su predpostavke mogućih zona javljanja fraktura i većih slijeganja terena. Priložene su fotografije ugroženih objekata i pojave fraktura na tlu sa mapom položaja.

Ključne riječi:

Eksploatacija, sol, bunari, slijeganje, frakture, GPS, geofizika.