SAŽETAK

U radu je izvršena analiza opravdanosti primjene gravitacionog dobivanja sa aspekta utovarno-transportnog kompleksa, sa posebnim osvrtom na mogućnost primjene novog sistema površinske eksploatacije sa stanovišta sigurnosti radnih kosina kopa.

Proračun stabilnosti radnih kosina urađen je sa programom SWASEQ2.

Na bazi ˝IN SITU˝ mjerenih podataka , izvršen je proračun i urađen je program utovarno-transportnog kompleksa na PK ˝Duboki Potok Bijela Rijeka˝.

Urađena je komparativna analiza potrošnje goriva za postojeći i predloženi sistem površinske eksploatacije.