Rezime

Magistarski rad se sastoji od sedam poglavlja:

U prvom poglavlju date su uvodne napomene i definisan je cilj i zadatak istraživanja.

U drugom poglavlju date su osnovne geološke i geomehaničke osobine vezane za ležište mrkog uglja rudnika „Đurđevik“. Posebno su obrađene geološke i geomehaničke osobine krovine, ugljenog sloja i podine ugljenog sloja, sa posebnim akcentom na fizičko-mehaničke karakteristike ležišta.Podaci o fizičko-mehaničkim karakteristikama dati su tabelarno posebno za krovinu, ugljeni sloj i podinu ugljenog sloja.                                                                                                                                                                                                                                                     U sledećem, trećem poglavlju, obrađena su iskustva pri izradi i eksploataciji prostorija u jami „Đurđevik“. Posebno su obrađene glavne prostorije otvaranja, a posebno prostorije razrade. Date su osnovne karakteristike pojedinih prostorija i definisan je položaj prostorija u odnosu na ugljeni sloj uz predočene geološke profile. Za pojedine prostorije locirane u karakterističnim litološkim članovima dat je niz fotografija urađenih u „in situ“ uslovima.                                                                                                                                                                        Teoretske osnove i postavljanje modela za proračun pritisaka na podgradu su obrađene u četvrtom poglavlju. Na osnovu fizičko - mehaničkih karakteristika krovine , ugljenog sloja i dublje podine izvršen je proračun pritiska na čeličnu lučnu podgradu metodom Cimbarevića i to za svaki navedeni litološki član posebno, te definisani momenti savijanja sa dijagramima momenata. Na osnovu dobivenih rezultata metodom Cimbarevića izvršeno je dimenzionisanje podgrade koja se najčešće koristi u jami „Đurđevik“. Na osnovu rezultata geomehaničkih ispitivanja uzoraka neposredne podine uzetih u „in situ“ uslovima izvršena je analiza naponsko-deformacijskog stanja metodom Konačnih elemenata za karakteristične litološke članove.                                                                                                                                                                   Peto poglavlje definiše optimalnu lokaciju glavnih prostorija otvaranja i prostorija razrade u jami „Đurđevik“. Posebno su obrađene glavne prostorije otvaranja TH-18 I DH-25 sa prijedlogom njihove nove lokacije.                                                                                                                                                                           U šestom poglavlju dat je prijedlog podgrađivanja prostorija visećom podgradom koje su locirane  na kontaktu ugljeni sloj - krovina, te izvršen proračun za izabrane dimenzije prostorije za izabrano mehaničko sidro sa ekspanzionom čahurom.                                                                                                                                                                                   Na  kraju, u sedmom poglavlju data su zaključna razmatranja.

Ključne riječi:jamska prostorija, pritisci, optimalna lokacija, podgrada, ankerna podgrada