Sažetak

U ovom eksperimentalnom radu polianilin je sintetiziran direktnom oksidacionom metodom na niskim temperaturama, kao i na sobnim temperaturma, kako u prisustvu slabog i jakog ultrazvuka, tako i bez njegovog prisustva. Dopiranje nosiocima naelektrisanja izvedeno je u vodenom rastvoru sumporne kiseline  i takođe u vodenom rastvoru hlorovodonične kiseline HCl, na dva načina: u samom procesu sinetze, i nakon toga u procesu kontroliranog dopiranja. Izučavanje svojstava transporta elektrona bazirano je na mjerenjima elekričke vodljivosti vodljivog polianilina  dopiranog sa , u prisustvu ultrazvuka, kao i bez njegovog prisustva, u rasponima temperatura od 10 K do 295 K. Razmatrane su vodljivosti uzoraka u cilju određivanja njene zavisnosti  sa povećanjem temperature. Zaključeno je da temperaturna zavisnost električke vodljivosti potpuno dopiranog polianilina ne zavisi od načina dopiranja uzoraka. Najbolja dobijena vodljivost,  za polianilin dopiran sa  na niskim temperaturama iznosi σ  = 19,97 S/m za molarni omjer R =0,5. Omjer vodljivosti R je veći za uzorke koji imaju veću koncentraciju dopiranja. Nadalje, eksperimenti na niskim temperaturama su urađeni iz želje da se razjasni i dokaže ili opovrgne Mottova teorija vodljivosti.

Otpornost se podvrgava Mottovom zakonu vodljivosti prijeskokom varijabilnog dosega. Uzorci pokazuju povećanje otpornosti na niskim temperaturama, što se može interpretirati postojanjem metal-izolator prijelaza. U temperaturnom opsegu od 277,7 K do 100K, otpornost svih uzoraka posjeduje ovisnost , iz  čega se vidi da u tom temperaturnom području može biti kvaz-ijednodimenzionalna (1d Mottova VRH teorija vodljivosti bez Coulombske elektron-elektron interakcije) ili trodimenzionalna (3d VRH Fogler-Teber-Shklovskii teoriji za lančane provodnike koja uključuje Coulombsku elektron-elektron interakciju). Nakon deprotonacije uzoraka u vodenoj rastvoru amonijaka, pokazano je da je ovisnost otpora za sve uzorke što odgovara 3d VRH mehanizmu vođenja električne struje. Eksponenti vodljivosti PANI - koji su eksperimentalno određeni, iznose približno 2/5. Ovi rezultati su u skladu sa Fogler-Teber-Shklovskii (FTS) teorijom objavljenom 2004 godine, i predstavljaju prvu eksperimentalnu potvrdu za PANI-. Većina  dobivenih eksperimentalnih rezultata sugeriše visok stepen primjenjljivosti FTS modela za VRH transport u  uzorcima dopiranim . Urađena je UV-Vis fotospektrometrija dopiranog  polianilina sumpornom kiselinom za različitie omjere R. Utvrđeno je da nema značajnih razlika u izgledu spektra.