KRATAK SADRŽAJ

Ovaj rad daje na uvid široke mogućnosti primjene simulacionih alatki i informacionih tehnologija u rudarstvu. Konkretno su se analizirali efekti kreiranja odlagališta na površinskom kopu uglja i izvođenja procesa odlaganja otkrivke tokom vremena na osnovni teren. Pored razmatranja procesa koji se odvijaju u osnovnom terenu odlagališta tokom formiranja etaža odlagališta pratile su se promjene i u samom odloženom materijalu. Na taj način moguće je konstatovati stabilnost etaža otkrivke tokom odlaganja materijala, ali i stabilnost okolnog terena oko samog odlagališta. Simulacija nelinearne statičke analize naponsko-deformacijskog stanja na odlagalištu je izvedena sa licenciranim softverom ADINA koji radi na bazi metode konačnih elemenata.