REZIME RADA

Danas većina prometa na Internetu obavlja se preko TCP protokola (Transmission Control Protocol). Mjerenje performansi te analiza mreža kao što je Internet, zahtjeva simulatore koji su dovoljno tačni, skalabilni i jednostavni. Jedan pristup modelovanju TCP-a je da se svaki stvarni paket zamjeni sa virtuelnim paketom. Modeli bazirani na ovom principu (paketski modeli) su najprecizniji i služe za validaciju ostalih modela. Drugi pristup modelovanju TCP je upotreba matematičkog aparata za opis TCP-a. Ova grupu modela(analitički modeli) ima manju računsku kompleksnost i zahtjevaju manju količinu računarskih resursa. Dodatno pojednostavljenje analitičkih modela se može postići upotrebom stohastičkih procesa za opis TCP mašine stanja.

U ovom magistarskom radu razvijen je novi stohastički model protokola TCP. Pošto TCP predstavlja mašinu sa konačnim brojem stanja, u razvijenom modelu svako od tih stanja modelovano je zasebno. Kao rezultat modelovanja dobijene su očekivane vrijednostim ključnih parametara (prosječan broj poslatih i izgubljenih paketa, propusnost). Rezultati modelovanja validirani su u paketskom simulatoru ns-2 na jednostavnoj topologiji. Prednost ovakvog modela je reducirana količina računskih operacija i računarski resursa. Simulacija komunikacionih mreža koji koriste TCP protokol, upotrebom stohastičkih modela znatno je brža i eﬁkasnija.

Rad je podjeljen u 5 poglavlja:

• Poglavlje 1 - Opisana je funkcionalnosti TCP protokola te je dat 
	pregled postojećih verzija TCP protokola.

• Poglavlje 2 - Predstavljeni su svi postojeći pristupi za modelovanje 	TCP-a.

• Poglavlje 3 - Daje prikaz svih postojećih stohastičkih modela TCP 	protokola.

• Poglavlje 4 - Razvijen je novi stohastički model. Model je validiran 	u paketskom simulatoru ns2.

• Poglavlje 5 - Izvršena je analiza modela te su date naznake za 	budući rad.