REZIME RADA

U radu je prikazana analiza   rizika u proizvodnji i korištenju  natrijum hidrogenkarbonata namijenjenog za  prehranu. Natrijum hidrogenkarbonat može sadržavati nepoželjne sastojke i u svojoj hemijskoj konstituciji nositi rizike kao što su ostatci toksičnih komponenti nastali  tokom njegove  primarne  proizvodnje, a naročito teške metale. Analizom toksičnih tvari i mogućih tačaka njihovog nastanka u pojedinim modulima proizvodnje natrijum hidrogenkarbonata, definirani su kritični limiti neophodnh za uspostavljanje upravljanja procesom proizvodnje zdravstveno sigurnog natrijum hidrogenkarbonata. Analiziran je hemijski sastav sirovina i intermedijeta  pri proizvodnji natrijum hidrogenkarbonata u Fabrici sode u Lukavcu. Izvršena je procjena,  identifikacija i karakterizacija rizika u proizvodnji  natrijevog hidrokarbonata i njegove primjene u prehrambenom lancu na primjeru korštenja kao aditiva u proizvodnji biskvita. Kao naučna metoda korištena je analiza   rizika u proizvodnji i primjeni natrijum hidrogenkarbonata kao aditiva namijenjenog za  prehrambenu industriju.