REZIME RADA

Proces trasiranja autoputa predstavlja jako složen istraživački posao u kome učestvuje grupa stručnjaka iz više potpuno različitih oblasti. Jedna od osnovnih dilema i istovremeno najvažnije područje optimizacije za njih predstavlja pitanje: gdje graditi put i kako ga oblikovati. Na ovim zadacima ostvaruju se najširi prostori za kreativni rad uz istovremeno preplitanje analitičkih postupaka.U ovom radu dat je konkretan model za izbor najpovoljnije trase autoputa sa detaljno obrazloženim metodama, te je na osnovu istraživanja ukazano na prednosti i nedostatke pojedinih metoda u odnosu na druge. Kao osnova za istraživački rad poslužio je kokretan primjer vrednovanja trase autoputa Tuzla – Orašje.Za objektivno vrednovanje trase autoputa u idejnom projektu, neophodno je, prvo da postoji pouzdana dokumentaciona osnova i da budu jasno definisani društveni ciljevi i kriteriji po kojima će se vršiti vrednovanje. Prvi uslov podrazumijeva postojanje realnih varijantnih rješenja, obrađenih na istom nivou detaljnosti, uz sagledane transportne, investicione, prostorne, ekološke i druge posljedice. Drugi uslov znači postojanje društveno verifikovanih ciljeva na osnovu kojih su utvrđeni kriteriji za ocjenu vrijednosti projektnih rješenja. Definisanje društveno verifikovanih ciljeva ostvaruje se anketiranjem eminentnih stručnjaka iz konkretnih oblasti što je u ovom radu provedeno Delfi metodom.Posebna pažnja u radu je posvećena metodama višekriterijumske optimizacije, kao savremenim metodama u procesu vrednovanja trase autoputa. Posebno su proučavane dvije metode PROMETHEE i VIKOR. Ukazano je na međusobne sličnosti i razlike u primjeni ovih metoda.

Usporedba predloženih modela vrednovanja sa dvije različite metode (PROMETHEE i VIKOR) pokazuje da se jednako dobri rezultati postižu primjenom obje najzastupljenije metode u procesu vrednovanja. Velika razlika se javlja kod analize ulaznih parametara, odnosno definisanja funkcije preferencije, što je detaljno obrazloženo u radu.Na osnovu provedene analize, u zaključnom poglavlju, date su osnovne karakteristike primijenjenih metoda vrednovanja. Ukazano je na činjenicu da izlazni rezultati bilo koje metode najviše zavise od ulaznih parametara, odnosno od detaljnosti ulaznih podataka za svaku pojedinu trasu. Na kraju je ukazano na prednosti i mane metoda vrednovanja.