REZIME RADA

Općina Sanski Most se nalazi na sjeverozapasnom dijelu Bosne i Hercegovine.

U federalnom kontekstu nalazi se u sklopu Unsko-Sanskog kantona.

Općina Sanski Most je u sklopu spoljnjeg oboda unutrašnjih Dinarida.

Geološka građa terena šireg istraživanog područja je vrlo kompleksna. U građi terena učestvuju mezozojski i kenozojski sedimenti u vrlo složenim tektonskim odnosima, što bitno utiče i na hidrogeološke odnose na terenu.

Javni vodovodni sistem kojim upravlja JKP ViK d.o.o Sanski Most podijeljen je u nekoliko zona snabdijevanja vodom. Cenralni vodovodni sistem sa izvorišta Zdene gravitaciono dovodi vodu sa izvora u objekat za tretman vode za piće. Na području općine Sanski Most za vodosnabdijevanje  koriste se uglavnom, kaptaže kao vodozahvati izvorskih voda u karstu.

Na lokalnim vodovodnim sistemima uspostavljen je sistem dezinfikacione vode, a periodične analize kvaliteta vode provode se jednom mjesečno.

Lokalni vodovodni sistemi koji nisu pod nadzorom vodovodnog preduzeća nemaju ili vrlo rijetko imaju uspostavljen sistem za dezinfekciju vode.

Iz razloga detaljnije ocjene kvaliteta zahvaćene vode izvršeno je uzorkovanje vode na vovozahvatima.

Utvrđujući rezultate dobijene analiziranjem vode zapaža se prisustvo i povišena koncentracija amonijaka koja upućuje na loše higijensko-sanitarno stanje nekih izvorišta. Imajući u vidu rezultate uređenih fizičko-hemijskih analiza na uzorcima vode možemo konstatovati da uzorci koji su analizirani u tom periodu odgovaraju uslovima važećeg pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Uzroci mikrobiološke neispravnosti su povećani broj aerogenih mezofilnih bakterija i streptokoka fekalnog porijekla.

Zbog svega navedenog neophodno je definirati i provoditi monitoring kvaliteta vode u vodozahvatima i na izvorištima i distributivnoj mreži lokalnih vodovodnih sistema na području općine, a u skladu sa aktualnom pravnom regulativom izraditi i definirati postupak dezinfekcije vode, kao i pstupke čišćenja kaptaža i vodnih komora, putnih stanica i rezervoara.