REZIME RADA

Pri izradi bušotina  mjerenja koja se izvode  imaju značajnu ulogu za samu izradu bušotine  te se uz  pomoć njih  dostižu projektovane dubine i sprečavaju eventualne havarije na bušotini. Geotermalna energija je izvor "čiste energije'' jer za današnje vrijeme ispunjava dva značajna faktora pri iskorištavanju energetskih izvora: obnovljivost i održivost. Sa apekta geotermalne energije navedeno je i njeno moguće korištenje kroz bušotine. Jedno od interesantnih područja za istraživanje geotermalne energije je i područje Ilidže. Geološke karakteristike istraživanog terena su takve da najveći dio izgrađen je od gornjomiocenskih sedimenata Zeničko-sarajevskog basena. Preko njih su kvartarni sedimenti koji izgrađuju Sarajevsko polje i čija je debljina na Ilidži i do 60 m. Sa aspekta stratigrafije  u  geološkoj građi područja Ilidže učestvuju srednje-gornjo trijaski karbonati te gornjomiocenski i kvartarni sedimenti. U  radu su obrađene  bušotine čije je bušenje izvedeno u periodu od 1970-1992 g  i to: bušotina B-3A, bušotina IB-1 i  bušotina IB-2. Dati su njihovi geološko-tehnički parametri izrade, te problemi tokom njihovog bušenja. U periodu od 1996. do 2011. godine urađena je bušotina  IB-10. Detaljno su opisani radovi tokom njene izrade, dat je završni geološko – litološki izgled, te opisani problemi tokom bušenja. Dati  su podaci o izvršenim mjerenjima na bušotinama       B-3A, IB-1, IB-2 i IB-10. Za svako navedeno mjerenje dati su detaljni izvještaji, rezultati, te analiza dobijenih rezultata. Problemi koji su se javljali tokom bušenja na bušotinama koje su bile predmet istraživanja mogu se na narednim istražnim bušotinama bolje rješavati, primjenjujući još širi dijapazon mjerenja te pojačavanjem njihove učestalosti.