REZIME RADA

Cilj ovog rada je komparacija metoda dobijanja amorfnih materijala. U ovom radu su spomenute najznačajnije metode i to:

Metoda kaljenja iz tečne ili čvrste faze. Velika brzina hlađenja je osnovni preduslov za stvaranje amorfnog materijala. Tako su se ovom metodom pokušale dobiti što veće brzine hlađenja, a to je moguće na tri načina i to: zračenjem, vođenjem i strujanjem. Prilikom zračenja dobivene su brzine hlađenja 103 °C/s, kod vođenja 104 °C/s, a kod stujanja i do 105 °C/s. Duwez je konstruirao uređaj pomoću Opština Tuzla, po kvalitetu vazduha, već godinama predstavlja ugroženu sredinu u BiH. Emisija gasovitih polutenata i čestica prašine nastaje iz TE Tuzla, individualnih ložišta, hemijske industrije i automobilskog prometa. U gradu Tuzla se vrši svakodnevni monitoring aerozagađenja ali bez analize sadržaja teških metala u sedimentnoj prašini. Ispitivanja imisija sedimentne prašine na prostoru grada izvršena su u cilju determinacije kvalitativne i kvantitativne analize teških metala u sedimentnoj prašini. Ispitivanjem je utvrđeno da se imisije sedimentne prašine kreću od 63,69 do 488,2 mg/m2dan. Kvalitativno- kvantitativnom analizom sedimentne prašine ciljano je analiziran sadržaj teških metala- olova, cinka, nikla, mangana, arsena, kadmijuma i talijuma u sedimentnoj prašini, čije su granične vrijednosti definisane Pravilnikom o kvaliteti zraka. Utvrđene koncentracije navedenih metala u sedimentnoj prašini su: za olovo 0,024 do 4,7 ppm, cink od 6,1 do 22,68 ppm, nikl 0,642 do 2,52 ppm i mangan 1,4 do 3,5 ppm. U taložnoj prašini nije utvrđeno prisustvo kadmijuma, talijuma i arsena.