REZIME RADA

U Magistarskom  radu  je prikazana naponsko-deformaciona analiza za dio turbopunjača motora SUS zvani  "insert" odnosno optimizacija prelaznog dijela paoka tj. nožice inserta. Metodom konačnih elemenata određen je optimalni oblik nožica preko kojih se navedeni dio veže za druge komponente. Na osnovu detaljno sprovedene analize napona i deformacija došlo se do određenih spoznaja koje ukazuju na mogućnost povećanja efikasnosti rada turbopunjača, smanjenja mase inserta, sprječavanje pojave mikropukotina te povećanje vijeka trajanja inserta. Takođe, u radu su prikazane mogućnosti optimizacije oblika sa ciljem smanjenja koncentracije napona u podnožju paoka inserta sa jedne strane, odnosno uravnotežavanje napona u konstrukciji sa druge strane.

Ključne riječi: Redizajn, Metod konačnih elemenata, optimizacija, insert.