REZIME RADA

Na osnovu rezultata provedene analize metoda proračuna betonske obloge tunela kružnog presjeka, te dobijenih rezultata, u ovom magistarskom radu dat je prikaz pojedinih opisanih metoda proračuna obloge tunela, izvršena je usporedba rezultata i ocjena metoda na osnovu rezultata proračuna numeričkog primjera.

Pod pojmom proračun obloge tunela smatra se određivanje veličine presječnih sila u oblozi tunela. Presječne sile koje djeluju na oblogu tunela mogu biti određene primjenom različitih metoda: poluempirijskih, empirijskih, analitičkih i numeričkih metoda. U ovom radu  pokušale su se naći i prikazati neke metode proračuna obloge tunela. Na jednom primjeru proračuna obloge sa proizvoljno zadatom geometrijom konstrukcije tunela i karakteristikama medija u kojem se tunel nalazi, izvršen je proračun presječnih sila u oblozi tunela kružnog poprečnog presjeka, prema navedenim metodama proračuna.

Prezentirani su momenti savijanja, normalne sile i pomjeranja betonske obloge tunela, prema metodama proračuna koje se najčešće koriste u praksi.

U nazivu ovog rada korišteni su pojmovi: kružni presjek i betonska obloga, kako bismo se zadržali na krutosti betona i kako bismo imali u nekim slučajevima uprošten proračun, ali, bez obzira na ove konstante, primjena ovih metoda u proračunu tunela drugačijih presjeka i tunelske obloge izrađene od drugih materijala, sasvim je primjenjiva.

Usporedba modela proračuna pokazuje da se dobri rezultati postižu modeliranjem nekim analitičkim metodama, kao i primjenom numeričkih metoda. Takođe, usporedbom modela nekih metoda proračuna javila su se veća odstupanja. Zbog toga su razmatrana ograničenja pojedinih metoda proračuna, odnosno, izvršena je usporedba dobijenih rezultata, a zatim i ocjena metoda proračuna obloge tunela.

Na osnovu provedene analize u zaključnom poglavlju date su smjernice i preporuke za inžinjersku praksu u pogledu primjene određene metode za proračun obloge tunela.

Ključne riječi: tunel, obloga, metode proračuna, betonska obloga, kružni presjek.